统一社会信用代码

12460000671052821W

事业单位法人年度报告书

（  2018  年度）

| 单 位 名 称 | 海南省广播电视卫星地球站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海南省广播电视卫星地球站 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为广播电视卫星节目安全优质上星提供保障。 广播电视卫星节目上星 节目信号下行监测、监视 承办上级主管部门交办工作 |
| 住 所 | 海南省海口市龙华区南沙路71号海南广播电视总台 |
| 法定代表人 | 张建辉 |
| 开办资金 | 3741（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（财政预算管理） |
| 举办单位 | 海南广播电视台 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 3741 | 3664 |
| 网上名称 | 海南省广播电视卫星地球站.公益 | 从业人数 | 22 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 卫星地球站在总台领导的关怀帮助下，以及全站员工共同努力下，实现安全优质播出工作，无重大播出事故。具体工作总结以下几方面： 一、 政治思想学习方面 在总台党委的关怀下，我站党支部书记成功改选，并组织多次党员或党员扩大学习会议，学习党章、党规、党员的权力和义务等；学习贯彻习近平总书记重要讲话和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》等；每月深入开展“三会一课”扩大党员活动，不断进行重复学、重复讲等党员活动，不忘初心、砥砺前行！ 二、 旅游卫视高清上行站建设方面 建设旅游卫视高清频道海南卫星地球站上行系统是我站今年的重要任务。 1、《旅游卫视高清频道海南地球站卫星上行系统技术方案》首先经过总台专家以及省厅专家多次论证并提出修改意见，2018年9月28日，国家广播电视总局科技司在北京组织召开了《旅游卫视高清频道海南地球站卫星上行技术方案》专家论证会。2018年10月10日该方案获得国家广播电视总局科技司关于旅游卫视高清频道海南地球站卫星上行技术方案的批复。 2、由于高清上行站的经费是分批拨款，我站现已经完成旅游卫视高清上行站建设的项目：高压配电改造工程、两面高清12米发射天线和部分高清上行传输设备。今年需要建设的项目：高清电视传输系统设备（包括高清信号上行分系统、高清网管软件系统、机柜和播控高清信号分配器及网管系统）、AVS+编码器及传输设备、高清信号源系统及高清播控系统监测、高标清电视墙及控制桌配置、发电机配电改造、高清发射天线接入功放系统、高清机房UPS供配电系统、机房消防改造、高清监控设备、高清信号传输光纤租赁费、综合安全网关、高清节目整编设备系统等十二大项设备购置工作；还有系统材料、集成和测试验收，高清设备机房改造的其他项目工作。分别做好每个旅游卫视高清上行站建设项目预算清单，上报省财政厅进行项目报备工作。完成公开招标、公示。并制定总体施工方案，分批建设工作中，预计明年7月完成高清上行站的建设工作。 三、 设备维护和更新方面 系统完善配置及设备例行维护是安全播出技术保障。我站全体员工集思广益完善播出系统的配置及按照年度维护计划做好设备的维护工作。 1、2017年7月我站扩建信号源新系统，2018年1月23日正式播出。系统经过半年的设备试运行，上星测试时，发现节目PMT表的配置与原来配置有差异，因哈雷的复用器对音频的配置中只能按大小顺序排列，不能人为固定位置，如果只配置一个PMT表，部分接收机的旅游卫视的跟随伴音为同步海南新闻广播，因此向省文体厅申请新信号源系统复用器修改为设置两个PMT表的配置，这样与旧信号源系统切换时所有接收机接收信号正常。 2、信号源新系统输入信号源的完善配置。经过与信传处协调配置，我站现有三台信号源传输设备配置为：纯光纤传输380光端机2、微波传输380光端机1和混合传输ONE光端机设备。三个信号源传输平台通过接入跳线板配置为： 复用器3（3+3码流）：光端机1为主、光端机2为备1、one为备2； 复用器4（5楼码流）：光端机2为主、光端机1为备1、one为备2； 复用器5（安播码流）：one为主、光端机2为备1、光端机1为备2； 3、针对1月10日19楼3+3系统倒换时科维新解码器出现自动跳变接收内容问题。积极配合科维新工程师对我站接收码流分析，发现5楼码流从光端机1和ONE光端机上接收都有丢包现象，19楼的380设备和5楼380设备输出的5楼码流也有丢包现象，但5楼复用器输出码流就没有丢包现象。并对我站科维新解码器返厂更新配置，完善解码节目锁定，最后输出为无输出。 4、3月17日54所9米发射天线出现极化角过限告警，经过请54所技术员检查发现是极化角的传感器出现问题，使用新12米天线的传感器更换后恢复正常。后与总局科技司申请对54所9米发射天线调整极化角隔离度，调整操作顺利完成，调整后天线的极化角隔离度为30～31dB，符合信号发射要求，并与总局监管中心告知操作结束。 5、由于我站2012年UPS电源已安全使用6年，经专业技术维护人员建议和结合我站的维护经验，12月4日进行两台UPS电源更换直流和交流电容；再结合旅游卫视高清上行站建设设备机房布置要求，搬迁该UPS电源到新设备机房工作正常，并恢复对设备正常供电。 6、按照我站年度维护计划，全站员工积极参与设备维护工作，定期进行全站地阻测试、UPS蓄电池放电维护、CPI高功放清洁维护、上行倒换开关测试等维护工作。不仅确保设备运行正常，还增强员工对设备性能及操作的了解。 四、 网络安全防范措施 结合本站上行网管系统、自动增益系统和总局指挥平台系统的网络结构和实际工作情况，做出相应的网络安全防范措施，具体有： １、为确保上行网管系统、自动增益系统和总局指挥平台系统运行正常，加强巡视，将此三个网络信息系统列入月检常规检修项目，对网络信息系统电脑进行重启，检查网络信息系统的串口服务器、交换机的运行情况，并做好记录。 ２、网络信息系统杜绝与外网连接。 ３、封闭网络信息系统多余USB接口。 ４、网络信息系统禁止外接移动硬盘、U盘等存储工具，如工作必需外接存储工具，必须使用本站专用移动硬盘、U盘，使用前对移动硬盘、U盘进行杀毒，并做好移动硬盘、U盘使用时间、用途和使用人等记录。 ５、定期对网络信息系统进行查杀病毒，做好病毒查杀时间、查杀结果等记录。 ６、做好网络信息系统重要数据的备份。 五、 每月一考一练方面 1、每月一考方面：每月考试内容是由站内一名技术骨干出题考核，并进行改卷，发现问题及时培训。 2、每月一练方面：我站今年的培训演练频繁，信号源新系统使用前，每周由班组长进行培训演练操作，检修时间进行新系统上星操作演练，让每位值班员工熟悉信号源新系统工作特性，提高应急预案操作能力。重保期前，由站长和班组长对值班员工进行培训演练应急预案，确保重保期播出正常。定期在设备检修时间对员工进行实际计时的应急预案操作演练。系统变更时，对值班员工进行设备操作培训演练等等。 六、 其他项目完成情况 我站按计划完成建设项目： 1、 完成高功放走廊项目的招标、建设和验收工作。 2、 完成嵌入同步广播切换器的安装调试及验收工作。 3、 完善上行链路广播信号的监听监看安装调试及验收工作。 4、 完成避雷塔塔基及地网建造工程招标、建设和验收工作。 七、 明年工作计划 1、完成高清上行站的建设并通过总局验收工作； 2、完成标清系统搬迁工作，使我站的布局更加合理、美观、适用等。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 吴挺涛  联系电话：13907683310  报送日期：2019年03月28日