统一社会信用代码

12460000747778435T

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 海南省临高微波站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海南省临高微波站 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为广播电视节目播出提供信号传输、监测保障。广播、电视节目信号传输、监测 专用设备维护 |
| 住 所 | 临高县解放路 |
| 法定代表人 | 唐南雄 |
| 开办资金 | 155.26（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（财政预算管理） |
| 举办单位 | 海南广播电视台 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 155.26 | 154.92 |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 | 8 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2020年，我站在总台党委的领导下，按照总台总工办和信传处对安全传输工作提出的要求，根据我站的实际情况，圆满完成今年“元旦”、“春节”、全国“两会”、“省党代会”、“博鳌亚洲论坛年会”、“国庆节”等重要播出安全传输工作任务的前提下，着重抓了以下几个工作： 一、安全播出管理 1、信号安全传输 安全传输情况：传输中央电视一台、中央广播、海南电视经济频道、海南新闻广播节目，以及传送给临高县广播电视台的节目信号源，实现站内停传率达到零秒百小时。 2、重要保障期 在今年的重要保障期间安全传输工作中未出现任何责任事故。每逢接到上级重要保障期通知时，我站都要开动员会、提前做好设备维护，保证设备正常运转。领导轮换值班，做好值班工作，确保广播电视信号安全传输。 3、运行维护 1〉我站针对不同系统和设备制定周检、月检、年检等周期性的维护计划，并按计划组织实施，维护工作完成后做好记录并存档。 2〉每月第二、四个周二定为设备维护日，要与总台技术部门保持一致，做好系统统筹和本站的全面设备维护工作，确保所有设备正常运行。 3〉运行维护记录 值班员值班时按照“责任明确、防护到位”的维护工作，参照《运维规程》的相关要求，认真做好值班记录、检修记录、监视监听记录、系统指标测试记录等。 4、机房及附属设备 1〉外电系统：高压线路、变压器：交流配电系统保持正常状态，各路供电设备运行良好。 2〉直流电流：两组蓄电池后备时间15小时以上，而且工作状态一切正常，电压平衡，容量达标，整流器正常运行。 3〉柴油机组：两组柴油发电机，由于精心维护保养，一直保持正常状态。 4〉消防设备：有专人管理。每季度都要检查消防设备的压力是否正常，如发现过期失效，应立刻更换灭火器材。 5〉防雷设施：我站今年4月份邀请了海口某专业防雷公司对工作区域避雷系统进行全面测试及进行整改，现在我站各个测试点的数据符合防雷要求。 6〉安全防范管理：我站无安保人员编制，无专职的保卫人员。但是我站的安全防范工作责任制具体由陈奕伟负责。值班人员既是值机员又当保安员，每到重要保障期都要做好安全防范检查，外来施工及无关人员不准进入机房。 7〉机房楼顶维修：由于机房年久老化，楼顶有多处暴裂，楼顶面板渗漏水现象严重，为消除安全隐患，我站已对楼板裂处及时补漏。确保机房设备不良影响。 二、台站管理及建设 1、继续强化我站各项制度的日常管理，人文管理，不断完善项目的管理制度。 2、不断改善职工的工作生活条件，提供优美的工作生活环境。 3、今年6月初，临高微波站站院围墙改造工程项目顺利完成。 临高微波站站院围墙已修建多年，经多年雨水的冲洗(原围墙没批档) ，加上山上山坡落差大的作用，出现倾斜及裂缝，急需加固加高批档 （站院围墙的前面段50米）。建设目的是确保站院安全，美化环境，确保了我站的安全播出（传输）。 4、今年6月底，临高微波站站机房楼顶补漏工程项目顺利完成。 临高微波站机房楼顶补漏已小范围补漏过几次，但还是存在渗漏问题，计划整体整合补漏。建设目的是有利机房及微波设置安全，确保微波信号安全传输。确保我站机房安全，有利安全传输。 5、今年7月初，临高微波站解码器和视音频分配器板卡及电源等设备己经采购到站且安装，并已正常使用。 该工程项目主要建设内容：1>采购R6100解码器2台，1RU，双电源，支持AVS+解码，主备IP输入，一路ASI输入，两路ASI输出，1路RF输入，2个HD-SDI高清视频输出，支持2xXLR音频输出，支持HDMI监看输出。2>采购2台D4100解码器，1RU,双电源，支持AVS+,H.264,MPEG2解码，支持两路IP、一路ASI；支持2路HDMI视频输出；2路AES和2路模拟音频输出。1 >采购2块模拟音频分配卡(ARG6800+D) 2>采购1块数字视频分配卡带模拟输出(VSM6801+D) 。3 > 1个48伏电源(6822+48V) 6、今年8月初，临高微波站视频终端系统一套已完成安装。 临高微波站1080P/60帧全高清视频， 5倍光学变焦高清PTZ摄像机， 83°大视角无畸变镜头，支持H.265/HEVC视频编解码，最低512kbps，实现1080P视频通话超强抗丢包技术，可抵抗30%视频丢包率，双高清HDMI输出接口，双高清辅流输入接口（HDMI+MiniDP）。建设目的是为提高安播调度效率和管理。 三、存在的问题 1、财政项目不按计划规定的时间内完成； 2、项目实施过程监督、把关不是十分到位； 3、没有经常组织开展对总台规章制度等执行落实情况的检查； 4、对值机员的业务培训次数偏少，今年要增加对值机员的业务培训次数。 四、明年的工作安排 1、按计划完成我站的财政项目； 2、按规定时间完成我站财政项目款项的支付工作； 3、按季度组织开展对总台规章制度等执行落实情况的检查。 4、按计划完成我站值机人员的业务培训练工作，按总工办的要求，做好我站每月一考一练的工作。 5、做好我站的长远发展规划，做好我站明年的项目申报工作。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 唐南雄  联系电话：13337605190  报送日期：2021年03月15日